## Slide 1: MODULE 1 : Analyse par le risque
Sous module 1-1: Identifier le risque
Document réalisé par le groupe de référents de la formation ESST de l’Académie de Nantes

## Slide 2
L’avancement de ce diaporama est automatique, vous n’avez pas besoin de cliquer.
Si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer pour un avancement à votre rythme.
Bonne lecture
Nota :
Notes: <number>

## Slide 3: Identifier le risque
Regarder ses activités sous l’angle de ce qu’elles peuvent générer comme situations potentiellement dangereuses c’est-à-dire pouvant donner lieu à un accident du travail et/ou une maladie professionnelle.
Notes: <number>

## Slide 4: Analyse des risques du point de vue des opérateurs/élèves
J’observe le poste de travail et son environnement
J’identifie les situations potentiellement dangereuses
J’évalue le risque d’après mon estimation probabilité/dommage
J’estime la probabilité de survenue du dommage
J’estime la gravité
Je m’informe sur les mesures de préventions existantes
J’alerte la hiérarchie
Je propose des mesures
J’utilise les mesures de prévention existantes
Je travaille en sécurité
Notes: <number>

## Slide 5
Cause capable de provoquer une lésion ou une atteinte à la santé
Exemple : Des câbles au sol
Danger
Notes: <number>

## Slide 6: Situation dangereuse
Toute situation dans laquelle une personne est exposée à un ou plusieurs dangers.
Exemple :
Un salarié se déplace près des câbles.
Notes: <number>

## Slide 7: Evénement dangereux
Evénement susceptible de causer un dommage sur la santé.
Exemple :
Un salarié se prend les pieds dans les câbles.
Notes: <number>

## Slide 8: Dommage
Lésion et / ou atteinte à la santé
Exemple : Contusions, hématomes
Notes: <number>

## Slide 9: PROCESSUS D’APPARITION D’UN DOMMAGE

## Slide 10
TutoPrév' pédagogie - INRS

## Slide 11
Personne
Danger
Situation dangereuse
Evénement dangereux
Processus d’apparition d’un dommage
Dommage

## Slide 12
Sur une situation de travail, on peut avoir plusieurs dangers. Lorsque le salarié est au contact du danger, nous retrouvons la situation dangereuse.
Ces 2 éléments sont-ils suffisants pour aboutir à l’accident du travail?
Heureusement non, car si c’était le cas, il y aurait bien plus d’accidents que ceux indiqués dans les statistiques.
Il faut donc un autre élément pour aboutir à l’accident : l’évènement dangereux.
Ce qui entraine un dommage pour la santé.
Processus d’apparition d’un dommage

## Slide 13
Personne
mécanicien
Danger
Les boîtes à outils instables en hauteur
Situation
dangereuse
Le mécanicien travaille sous les boîtes à outils instables en hauteur
Processus d’apparition d’un dommage
Dommage
Contusions

## Slide 14
Personne
Technicien
Danger
Cuve en atmosphère toxique
Situation
dangereuse
Le technicien travaille dans une cuve en atmosphère toxique
Dommage
Asphyxie

## Slide 15
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Masses
Encombrement
Forme
Distance
Lombalgies…
Traumatismes aux membres supérieurs et inférieurs (coupures, contusions, entorses … )
Dans les entreprises, ces opérations sont le plus souvent considérées comme secondaires. Les manutentions manuelles sont sous-estimées, voire banalisées.
L’I. N. R. S. a développé une méthode d’analyse des manutentions manuelles et propose une formation PRAP Prévention des Risques liés aux Activités Physiques.
Dangers liés aux manutentions manuelles
Notes: <number>

## Slide 16: Dangers liés aux manutentions manuelles
Il est important de rappeler la définition du danger et il conviendra à chaque fois de définir la cause et la lésion.
Les lombalgies sont des lésions très courantes lors de manutentions ( mal de dos = mal du siècle).
Les manutentions peuvent également entraîner des lésions aux mains (arêtes vives par exemples) et des lésions aux membres inférieurs en cas de chute des pièces.

## Slide 17
EXEMPLES
DOMMAGES
Nature des sols
Encombrement des allées de circulation
Encombrement des postes de travail
Dénivellations
Contusions
Fractures
Traumatismes crâniens…
Dangers liés aux déplacements des opérateurs
Quand on parle de dénivellation, on pense aux activités du BTP, mais une marche d'escalier constitue également une dénivellation.
Notes: <number>

## Slide 18
EXEMPLES
DOMMAGES
Infrastructures routières
Conditions atmosphériques
Entretien des véhicules
Organisation du travail : délais, durée de conduite
Traumatismes.. …Décès
COMMENTAIRES
Dans les pays de Loire une démarche est développée au sein des entreprises pour sensibiliser les salariés à l’éco-conduite et aux règles de conduite du code de la route. http://www.asre44.com/
Lire sur le site de l’INRS : Les risques routiers professionnels
Dangers liés à l’utilisation des véhicules
Notes: <number>

## Slide 19
Jusqu'à ces dernières années, on s'intéressait peu aux accidents de circulation, car ils se produisent en dehors de l'entreprise.
Or, ils représentent 57% des accidents mortels liés au travail, ce qui représente des coûts humains et économiques très importants.
Il y a donc eu un rapprochement au niveau national entre la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et la Délégation à la Sécurité Routière, rapprochement qui s'est décliné de différentes manières dans les régions.
Dans les 5 départements des Pays de la Loire, des entreprises se sont réunies pour créer des associations de sécurité routière.
L'objectif pour ces entreprises est de réfléchir et de mettre en oeuvre des actions pour sensibiliser le personnel.
Exemple: la CARSAT des Pays de la Loire, en tant qu'entreprise, est adhérente de l'ASRE44 (association de sécurité routière 44), et a, à ce titre, organisé des stages de conduite en situation difficile pour les personnels appelés à utiliser leurs véhicules personnels dans le cadre de leur fonction.
Dangers liés à l’utilisation des véhicules

## Slide 20
EXEMPLES
DOMMAGES
Rapprochement de 2 pièces
Croisement de 2 pièces
Fractures
Sectionnement
Coupure
Perforation
Piqûre
Contusion
Dangers d’origine mécanique
COMMENTAIRES
Voir la brochure INRS ED 6122 en ressources :
«Sécurité des équipements mécaniques – Prévention des risques mécaniques »
Notes: <number>

## Slide 21: Exemples de mouvements de rotation
Les flèches rouges représentent la zone dangereuse.
On les appelle points rentrants.
Ces AT ont aujourd'hui disparu du fait de la mise en place de carters de protection. Il arrive malgré tout que des carters ne soient pas remontés après des opérations de maintenance.
Notes: <number>

## Slide 22: Exemple de mouvements de translation
Notes: <number>

## Slide 23
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Niveau de pression sonore d’une machine, d’une installation, d’un environnement supérieur à 80 dB(A)
Surdité
Troubles physiologiques - baisse de la vigilance - insomnies - élévation de la tension artérielle
Dangers d’origine physique : le bruit
Tableau N° 42 des maladies professionnelles
Voir la brochure INRS ED 133 en ressources : « Valeurs limites d’exposition au bruit et port des EPI »
Notes: <number>

## Slide 24: Dangers d’origine physique : le bruit
On sait qu'une exposition à un niveau sonore supérieur à 80 dBA pendant 8 heures provoquera à terme une surdité professionnelle irréversible. Quand on augmente ce niveau de 3 dBA, il convient de diminuer le temps par 2: 83 dBA =4h, 86 dBA = 2h, etc...
Les niveaux inférieurs à 80 dBA n'entraîneront pas de surdité, mais pourront provoquer d'autres troubles.

## Slide 25
EXEMPLES
DOMMAGES
Niveau d’éclairement faible ou élevé
Scintillement de l’éclairage
Effets stroboscopiques (travaux avec pièces tournantes)
Éblouissement
Fatigue visuelle
Troubles de la vision
COMMENTAIRES
Dangers d’origine physique : l’éclairage
Voir la brochure INRS ED 85 en ressources : « Eclairage artificiel au poste de travail»
Voir la brochure INRS ED 923 en ressources : « Travail sur écran »
Notes: <number>

## Slide 26
L'exemple classique concerne la disposition des écrans d'ordinateurs:
Si l'opérateur est dos à une fenêtre, il y aura des reflets sur l'écran;
S'il est face à la fenêtre, il pourra y avoir éblouissement.
En fonction de la minutie des travaux à effectuer, les niveaux d'éclairement doivent être plus ou moins élevées.
Dangers d’origine physique : l’éclairage

## Slide 27
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Machines tenues à la main fonctionnant par vibrations
Outils percutants, fonctionnant par chocs ( marteau piqueur)
Véhicules de transport, engins de TP
Troubles vasculaires
Troubles ostéo-articulaires
Troubles neurologiques
Troubles musculaires
Tableau N° 69 des maladies professionnelles
Dangers d’origine physique : les vibrations
Notes: <number>

## Slide 28
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Rayonnements alpha, béta, gamma, X… (source radioactive ou générateur)
Rayonnements lasers
Substances radioactives
Irradiation par rayonnements
Contamination par substances radioactives
Lésions oculaires (lasers)
Tableau N°6 des maladies professionnelles
Dangers d’origine physique : les rayonnements
Notes: <number>

## Slide 29
EXEMPLES
DOMMAGES
Ambiances froides (agro-alimentaire)
Ambiances chaudes: - fonderies - verreries - salles de machines - teintureries, blanchisseries
Hyperthermie (coup de chaleur)
Déshydratation (instabilité circulatoire)
Hypothermie
Brûlures
Dangers d’origine physique :
les ambiances thermiques
COMMENTAIRES
Voir la brochure INRS en ressources : « Travail au froid »
Voir la brochure INRS ED 931 en ressources : « Travail et chaleurs d’été »
Notes: <number>

## Slide 30
Il n'y a pas de MP reconnue, mais les ambiances chaudes ou froides entraînent des troubles de la santé.
Ces troubles pourront être encore plus importants du fait de passages successifs d'une ambiance chaude à une ambiance froide (exemple de l'agro-alimentaire avec les chambres froides à -20°).
De plus, les températures froides ou chaudes peuvent affecter la dextérité, ce qui peut être source d'AT.
Dangers d’origine physique :
les ambiances thermiques

## Slide 31
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Produits chimiques
Poussières, vapeurs
Intoxications
Brûlures chimiques
Allergies, cancers
Brûlures thermiques (incendies)
Traumatismes (explosions)
La brochure INRS « Le risque chimique » (ED 1504)
La brochure INRS « Laboratoires d'enseignement en chimie : enseigner la prévention des risques professionnels » (ED 1506)
Dangers d’origine chimique
Notes: <number>

## Slide 32
EXEMPLES
DOMMAGES
COMMENTAIRES
Une pièce nue sous tension (ex: fil dénudé)
Une masse mise accidentellement sous tension (ex: carter de machine)
Électrisation
Électrocution (décès)
Dangers d’origine électrique
Voir la brochure INRS ED 6127 en ressources : « L’habilitation électrique »
Notes: <number>

## Slide 33
Le contact avec une pièce nue sous tension est un contact direct : il peut être visible : fil dénudé, domino, armoire électrique ouverte...
Le contact avec une masse mise accidentellement sous tension est un contact indirect : il n'est pas visible : c'est la raison des vérifications annuelles obligatoires qui sont seules susceptibles de détecter ce genre de défauts.
Dangers d’origine électrique

## Slide 34
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES :
J’identifie les dangers
DATE:
REDACTEUR:
Danger | Situation dangereuse | Évènement dangereux | Dommage (AT/MP) | Grav. 1 à 4 | Prob. 1 à 4 | Prio-rité. 1 à 3 | Mesures de prévention existantes | Mesures de prévention à proposer
Câbles au sol | Le salarié se déplace près des câbles | Le salarié se prend les pieds dans les câbles et tombe | Contusions |  |  |  |  | 
Toiture H=5m | L’opérateur travaille sur la toiture | La plaque en fibro casse et fait tomber l’opérateur | Décès |  |  |  |  | 
Notes: <number>

## Slide 35
Le premier objectif de l'analyse des risques consiste à identifier les dangers.
Cette identification s'effectue par l'observation, l'entretien avec les opérateurs et également à partir des statistiques AT et MP, ce qui va permettre de remplir les 4 premières colonnes, de la cause à la lésion.
On peut partir soit du danger, soit de la situation dangereuse.
La lésion notée sera celle la plus probable :
Exemple: cas de la chute de hauteur:
- Si la hauteur est de 0,50m, on pourrait dire que la lésion serait contusions, hématomes, fractures.
- Si la hauteur est de 5m, on pourra sans hésiter noter décès.
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES :
J’identifie les dangers

## Slide 36
Le premier objectif de l'analyse des risques consiste à identifier les dangers; pour cette phase, nous remplirons donc les 4 premières colonnes, de la cause à la lésion.
le premier exemple précédent concerne le salarié évoluant à proximité de câbles traînant au sol.
Pour le deuxième exemple, prenons le cas d’un opérateur qui intervient ponctuellement sur la toiture de l’atelier pour réparer une fuite .La toiture est en amiante ciment, appelée couramment fibro-ciment. Le salarié marche sur une plaque.
Nous avons déterminé la lésion la plus probable, considérant qu’il s’agit d’une chute de 5m. Si nous avions le cas d’un salarié travaillant sur une plate-forme à 50 cm du sol , la lésion la plus probable pourrait être entorse ou fracture par exemple.
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES :
J’identifie les dangers