## Slide 1: MODULE 1 : Analyse par le risque
Sous module 1-2 :
Evaluer le risque
Document réalisé par le groupe de référents de la formation ESST de l’Académie de Nantes

## Slide 2: Évaluer les risques
Cette étape d’évaluation est très importante. Réalisée de manière collégiale en impliquant personnes compétentes et/ou concernées elle doit contribuer non seulement à une évaluation pertinente mais également à une prise de conscience collective par rapport aux dangers potentiels qui peuvent être rencontrés.
Notes: <number>

## Slide 3: Analyse des risques du point de vue des opérateurs/élèves
J’observe le poste de travail
J’évalue le risque d’après mon estimation probabilité/dommage
J’estime les conséquences en terme de dommage potentiel
J’estime la probabilité de survenue d’un évènement dangereux
J’identifie les situations potentiellement dangereuses
Je m’informe sur les mesures de gestion du risque existantes
J’alerte la hiérarchie
Je propose des mesures
J’utilise les mesures de gestion existantes
Je travaille en sécurité

## Slide 4: EVALUATION DU RISQUE
est
fonction
de
s
fonction
de
LE RISQUE
relatif au
danger
LE RISQUE
relatif au
danger
LA GRAVIT
DU
DOMMAGE
pour le danger
consid
é
r
é
LA GRAVITÉ
DU
DOMMAGE
pour le danger
consid
é
r
é
Et de
et de
LA PROBABILIT
D
’
APPARITION DU
DOMMAGE
LA PROBABILIT
D
’
APPARITION DU
DOMMAGE
LA PROBABILITÉ
D
’
APPARITION DU
DOMMAGE
Fréquence et/ou durée d’exposition
Probabilité d’apparition d’un évènement dangereux
Notes: <number>

## Slide 5: ESTIMATION DE LA GRAVITE DU DOMMAGE
1 - faible (accident sans arrêt de travail)
2 - moyen (accident avec arrêt de travail)
3 - grave (accident avec incapacité permanente)
4 - très grave (décès)
Notes: <number>

## Slide 6: ESTIMATION DE LA GRAVITE DU DOMMAGE
La classification de la gravité correspond à celle de la CARSAT :
1: l'accident du travail doit être déclaré, mais après avoir reçu les soins, le salarié reprend son travail le jour même.
2: l'accident entraîne un arrêt de travail supérieur à 24 heures, le premier jour étant à la charge de l'employeur. La durée de l'arrêt n'est pas limitée.
3: l'accident du travail aura des séquelles et une rente ou incapacité permanente partielle sera attribuée à la victime.
4: décès du salarié
Notes: <number>

## Slide 7: ESTIMATION DE LA PROBABILITÉ D’APPARITION DU DOMMAGE
départ
élevée
1 Très improbable
2 peu probable
3 probable
4 Très probable
Fréquent/
longue durée
élevée
faible
Rare/
courte durée
faible
Fréquence / durée d’exposition au danger
Probabilité d’apparition d’un évènement dangereux
Probabilité d’apparition du dommage

## Slide 8
EVALUER LE RISQUE
Priorité 1
Très
grave
Grave
Moyen
Faible
2
1
4
3
Niveau de gravité
1
2
3
4
Très Improbable Probable Très
improbable probable
Niveau
de
probabilité
Priorité 2
Priorité 3
En entreprise, cette évaluation permet de définir le contenu des programmes annuels de prévention.
Notes: <number>

## Slide 9
Le salarié se prend les pieds dans des câbles et tombe
Contusions
hématomes
Le salarié se déplace près des câbles
Situation dangereuse
(opérateur + cause)
Dommage
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES
DATE:
REDACTEUR:
UNITE DE TRAVAIL:
Evènement
dangereux
Danger
(cause)
Câbles
au sol
Toiture
H=5m
L’opérateur travaille sur la toiture
La Plaque fibro casse et fait tomber l’opérateur
décès
Gravité
1 à 4
2
4
ESTIMATION DE LA GRAVITE
1- faible: accident du travail(AT) ou maladie
Professionnelle(MP) sans arrêt de travail
2- moyen: AT ou MP avec arrêt de travail
3- grave: AT ou MP avec incapacité permanente
Partielle(IPP)
4- très grave: AT ou MP mortel
Notes: <number>

## Slide 10
Contusions
hématomes
Situation dangereuse
(opérateur + cause)
Dommage
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES
DATE:
REDACTEUR:
UNITE DE TRAVAIL:
Evènement
dangereux
Danger
(cause)
Câbles
au sol
Toiture
H=5m
décès
2
4
1
Estimation de la probabilité d’apparition du dommage
Fréquence
et/ou durée
d’exposition
Probabilité
d’apparition
d’un événement
dangereux
Probabilité d’apparition du dommage
Fréquent et/ou
longue
Rare et/ou courte
1 Très improbable
Faible
Élevée
Faible
Élevée
Départ
2 Improbable
3 probable
4 Très probable
Déplacement du salarié deux fois par jour
Le câble est de faible section
Le salarié se prend les pieds dans des câbles et tombe
Le salarié se déplace près des câbles
L’opérateur travaille sur la toiture
La Plaque fibro casse et fait tomber l’opérateur
Probabilité
1 à 4
Notes: <number>

## Slide 11
Contusions
hématomes
Situation dangereuse
(opérateur + cause)
Dommage
(AT,MP)
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES
DATE:
REDACTEUR:
UNITE DE TRAVAIL:
Evènement
dangereux
Danger
(cause)
Câbles
au sol
Toiture
H=5m
décès
Gravité
1 à 4
ESTIMATION DE LA GRAVITE
1: accident du travail (AT) ou maladie
professionnelle (MP) sans arrêt
2: AT ou MP avec arrêt
3: AT ou MP avec rente
4: AT ou MP mortel
ESTIMATION DE LA PROBABILITE
Probabi.
1 à 4
départ
Fréquence
et/ou durée d’exposition
élevée
faible
faible
élevée
faible
Probabilité
apparition
Evt déclencheur
Probabilité
apparition
lésion
1
4
2
4
1
2
Estimation de la probabilité d’apparition du dommage
Fréquence
et/ou durée
d’exposition
Probabilité
d’apparition
d’un événement
déclencheur
Probabilité d’apparition du dommage
Fréquent et/ou
longue
Rare et/ou courte
1 Très improbable
Faible
Élevée
Faible
Élevée
Départ
2 Improbable
3 probable
4 Très probable
L’intervention est ponctuelle
Avec une charge non répartie, les plaques de fibro cassent facilement
Le salarié se prend les pieds dans des câbles et tombe
Le salarié se déplace près des câbles
L’opérateur travaille sur la toiture
La Plaque fibro casse et fait tomber l’opérateur
Notes: <number>

## Slide 12
Contusions
hématomes
Situation dangereuse
(opérateur + cause)
Dommage
(AT,MP)
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES
DATE:
REDACTEUR:
UNITE DE TRAVAIL:
Evènement
dangereux
Danger
(cause)
Cables
au sol
Toiture
H=5m
décès
Gravité
1 à 4
ESTIMATION DE LA GRAVITE
1: accident du travail (AT) ou maladie
professionnelle (MP) sans arrêt
2: AT ou MP avec arrêt
3: AT ou MP avec rente
4: AT ou MP mortel
ESTIMATION DE LA PROBABILITE
Probabi.
1 à 4
départ
Fréquence
et/ou durée d’exposition
élevée
faible
faible
élevée
faible
Probabilité
apparition
Evt déclencheur
2
4
1
2
3
2
3
Très
grave
Grave
Moyen
Faible
1
4
1
2
3
4
Très impro Improbable Probable Très proba
Priorité 3
Priorité 1
Priorité 2
Le salarié se prend les pieds dans des câbles et tombe
Le salarié se déplace près des câbles
L’opérateur travaille sur la toiture
La Plaque fibro casse et fait tomber l’opérateur
Évalua.
1 à 3
Notes: <number>

## Slide 13
Contusions
hématomes
Situation dangereuse
(opérateur + cause)
Dommage
(AT,MP)
GRILLE D’ANALYSE DES RISQUES
DATE:
REDACTEUR:
UNITE DE TRAVAIL:
Evènement
dangereux
Danger
(cause)
Cables
au sol
Toiture
H=5m
décès
Gravité
1 à 4
ESTIMATION DE LA GRAVITE
1: accident du travail (AT) ou maladie
professionnelle (MP) sans arrêt
2: AT ou MP avec arrêt
3: AT ou MP avec rente
4: AT ou MP mortel
ESTIMATION DE LA PROBABILITE
Probabi.
1 à 4
départ
Fréquence
et/ou durée d’exposition
élevée
faible
faible
élevée
faible
Probabilité
apparition
Evt déclencheur
2
4
1
2
3
2
2
3
Très
grave
Grave
Moyen
Faible
1
4
1
2
3
4
Très impro Improbable Probable Très proba
Priorité 3
Priorité 1
Priorité 2
Le salarié se prend les pieds dans des câbles et tombe
Le salarié se déplace près des câbles
L’opérateur travaille sur la toiture
La Plaque fibro casse et fait tomber l’opérateur
Évalua.
1 à 3
Notes: <number>