U42 2010 – CORRECTION
# Charges climatiques
## Étude de la neige (2 pts.)
Limoge (zone A2) : alignl binom{S_{k,0} = 0,45`kN/m²}{S_Ad = 1,0`kN/m²}
Altitude 350 m : alignc %DELTA S1 = 0,1 times {(350 - 100) over 100} = 0,15 `kN/m²
Charge de neige au sol : alignl binom {S_k = S_{k,0} + %DELTA S1 = 0,45 + 0,15 = 0,60`kN/m²}{S_Ad = 1,0 kN/m²}
Coefficient de forme en partie courante : %alpha < 30° drarrow %mu_1 = 0,8 .
Coefficient d'accumulation au droit des acrotères : alignc %mu_2 = %gamma cdot h over S_k = 2 times 0,83 over 0,60 = 2,76 , avec la limitation μ2 < 1,6, de sorte qu'on prendra μ2 = 1,6.
Longueur d'accumulation : Ls = 5,00 m.
Charge additionnelle pour faible pente (comprise entre 3 % et 5%) : S* = 0,1 kN/m².
Cas S1 (kN/m²) / Neige caractéristique sans accumulation	Cas S2 (kN/m²) / Neige caractéristique avec accumulation	Cas SA (kN/m²) / Neige accidentelle sans accumulation
0,58	0,58 / 1,06 / 1,06	0,9
S1 = (μ1.Sk) + S* / S1 = (0,8 x 0,60) + 0,1 / S1 = 0,58 kN/m²	S2 = (μ2.Sk) + S* / S2 = (1,6 x 0,60) + 0,1 / S2 = 1,06 kN/m²	SA = (μ1.SAd) + S* / SA = (0,8 x 1,0) + 0,1 / SA = 0,90 kN/m²

## Étude du vent
### Pression dynamique de pointe
Limoges : Zone de vent 1, donc vb = 22 m/s.
Pression dynamique de base : q_b = 1 over 2 %rho v^2_b = 1 over 2 times 1,225 times 22^2 = 296`N/m² = 0,296`kN/m² .
Hauteur du bâtiment : 5,80 m
Rigosité IIIb
Coefficient d'exposition : ce ≈ 1,4.
Pression dynamique de pointe : q_p = c_e cdot q_b = 1,4 times 0,296 = 0,414`kN/m²
### Étude du vent transversal W1
#### Étude de la toiture : Toiture terrase avec acrotère (tableau 7.2)
e = inf {b ; 2h} = inf {36 ; 2 x 4,97} = 9,94 m et alignc h_p over h = 0,83 over 4,87 = 0,167 , on prend donc alignc h_p over h = 0,1 .
F / F / G / H / I / 2,49 m / 2,49 m / 31,02 m / 0,99 m / 3,98 m / 13,03 m
Zone F : Aire = 2,47 m², donc cpe,F = -1,8 - (-1,8+1,2).log (2,47) = -1,56 / Zone G : Aire = 30,7 m², donc cpe,G = - 0,8 / Zone H : Aire = 143,3 m², donc cpe,H = - 0,7 / Zone I : Aire = 469 m², donc cpe,I = ± 0,2

#### Étude des murs verticaux
e = inf {b ; 2h} = inf {36 ; 2 x 5,80} = 11,60 m.
On est donc dans le cas e = 11,60 m < d = 18,00 m, avec h/d = 5,8/18 = 0,32
- cpe,A = -1,2 ; cpe,B = -0,8 ; cpe,C = -0,5
- alignc c_{pe,D} = 0,7 + (0,32-0,25)times {(0,8 - 0,7) over (1,0 - 0,25)} = 0,71
- alignc c_{pe,E} = - 0,3 + (0,32-0,25)times {(- 0,5 + 0,3) over (1,0 - 0,25)} = - 0,32
A / B / C / W1 / 2,32 m / 9,28 m / 6,40 m

#### Étude de l'acrotère
Cas d'une acrotère : cp,net = 2,0.
#### Bilan
Zone	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Acrotère
Aire (m²)	11,5	46,1	31,8	178,9	178,9	2,47	30,7	143,3	469,1	29,9
Cpe	- 1,2	- 0,8	- 0,5	+ 0,71	- 0,32	- 1,56	- 0,8	- 0,7	± 0,2
Cp,net	- 0,9	- 0,6	- 0,2	1,01	- 0,02	- 1,26	- 0,5	- 0,4	+0,5 / +0,1	2,0

# Étude informatique d'un portique courant
## Actions de liaison aux nœuds 1 et 4
- Action de liaison au nœud 1 : alignl binom {X_1 = Sum F_{G/y} = - T_1 = 1.527,3`daN = 15,27`kN}{Y_1 = sum F_{G/x} = -N_1 = 4.779,8`daN = 47,80`kN}
- Action de liaison au nœud 4 : alignl binom {X_4 = Sum F_{D/y} = T_4 = - 4.262,6`daN = - 42,63`kN}{Y_4 = - sum F_{D/x} = -N_4 = 5.607,8`daN = 56,08`kN}
15,27 kN / 42,63 kN / 47,80 kN / 56,08 kN / 1 / 4

## Diagrammes de V et M
15,27 / 32,3 / - 42,4 / - 0,4 / 6,1 / 3,52 / 50,7 / - 0,4 / - 40,3 / - 42,6 / V (kN)
- 102,3 / - 104 / 6,03 / 6,37 / 182,9 / 181,3 / M (kN.m)

# Étude de la panne
## Charge permanente
qG = (0,45 kN/m² x 2,25 m) + 0,158 kN/m = 1,1705 kN/m
## Charge de neige
- Charge de neige surfacique moyenne : alignc 0,48 + {(0,96-0,48) times 2,75} over 5 = 0,744`kN/m²
- Charge de neige linéique : qS = 0,744 kN/m² x 2,25 m) = 1,674 kN/m
## Résistance de la section
- Charge ELU : q_Ed = 1,35 cdot q_G + 1,5 cdot q_S = (1,35 times 1,1705) + (1,5 times 1,674) = 4,09`kN/m
- Moment fléchissant : alignc M_{y,Ed} = {q_Ed cdot L^2} over 8 = {4,09 times 6^2} over 8 = 18,405`kN cdot m
- Classe 1 en flexion : M_{c,y,Rd} = M_{pl,y,Rd} = W_{pl,y} cdot f_y = 123,9 cdot 10^3 times 275 = 34,07`kN cdot m
- alignc M_{y,Ed} over M_{c,y,Rd} = 18,405 over 34,07 = 0,54 < 1  : Résistance vérifiée en flexion.
## Déformation ELS
Critère wmax < L/200 = 30 mm	Critère w3 < L/250 = 24 mm
q_max = q_G + q_S = 2,845`kN/m alignc w_max = {5q_max L^4} over 384EI_y = {5 times 2,845 times 6.000^4} over {384 times 210.000 times 869,3 cdot 10^4} newline w_max = 26,3 mm < 30 mm / Critère vérifié	q_3 = q_S = 1,674`kN/m alignc w_3 = {5q_3 L^4} over 384EI_y = {5 times 1,674 times 6.000^4} over {384 times 210.000 times 869,3 cdot 10^4} newline w_3 = 15,5 mm < 24 mm / Critère vérifié

# Étude du jarret
## Classification de la section
Le jarret subit une flexion My,Ed = 283 kN.m combinée avec une compression NEd = 64 kN.
#### Classement de la semelle comprimée
alignc c over t = (150 - 6 -(2 times 4))/2 over 6 = 6,8 < 9 %epsilon = 9 times 0,92 = 8,28  : Semelle de classe 1
#### Classement de l'âme fléchie et comprimée
Élancement de la paroi : alignc c over t = (580 - (2 times 4)) over 6 = 95,33
Position de l'axe neutre plastique : alignc %alpha = 1 over 2 (1 + N over {c cdot t_w cdot f_y}) = 1 over 2 (1 + 64.000 over {572 times 6 times 275}) = 0,534
alignc {456 %epsilon} over (13 %alpha -1) = {456 times 0,92} over (13 times 0,534 - 1) = 70,62 < c over t = 95,33 L'âme n'est ni de classe 1 ni de classe 2.
Position de l'axe neutre élastique : alignc %PSI = 2N over Af_y -1 = (2 times 64.000) over (6.480 times 275) - 1 = - 0,928
alignc {42 %epsilon} over (0,67 + 0,33 %PSI) = {42 times 0,92} over (0,67 - 0,33 times 0,928) = 106,2 > c over t = 95,33  : Âme de classe 3.
La section est donc de classe 3.
## Résistance de la section
Section de classe 3 : Vérification élastique
A = 2 times (150 times 10) + (580 times 6) = 6.480`mm²
alignc I_y = 6 times 580^3 over 12 + 2 times left ( 150 times 10^3 over 12 + (150 times 10 times 295^2) right ) = 35.865,6 cdot 10^4`mm⁴
alignc W_{el,y} = I_y over v = {35.865,6 cdot 10^4} over 300 = 1.195,52 cdot 10^3 ` mm³
alignc %sigma_x = N over A + M_{y,Ed} over W_{el,y} = 64 cdot 10³ over 6.480 + 283 cdot 10^6 over {1.195,52 cdot 10^3} = 246,6`MPa `<` f_y = 275`MPa
Résistance élastique en flexion vérifiée.
# Étude du poteau d'un portique courant
## Longueur critique Lcr,y
On supposera que la structure est à nœuds fixes.
Souplesse en pied (rotule) : η2 = 1,0
Souplesse en tête : alignc %eta_1 = K_poteau over {K_poteau + K_traverse} = (23.130 / 437) over (23.230 / 437 + 8.356 / 1.800) = 0,919
alignc L_{cr,y} over L = 0,5 + 0,14 (%eta_1 + %eta_2) + 0,055 (%eta_1 + %eta_2)^2 = 0,9712
L_{cr,y} = 0,9712 cdot L = 0,9712 times 4.370 = 4.244`mm
## Calcul de Χy et Χz
Flambement yy	Flambement zz
Lcr,y = 4.244 mm / iy = 165,5 mm / alignc %lambda_y = L_{cr,y} over i_y = 4.244 over 165,5 = 25,64 newline drarrow bar %lambda_y = %lambda_y over %lambda_k = 25,64 over 86,8 = 0,295 / binom {h over b = 400 over 180 = 2,2 > 1,2}{Acier S275} drarrow Courbe a drarrow %chi_y = 0,9786	Lcr,z = 4.370 mm / iz = 39,5 mm / alignc %lambda_z = L_{cr,z} over i_z = 4.370 over 39,5 = 110,63 newline drarrow bar %lambda_z = %lambda_z over %lambda_k = 110,63 over 86,8 = 1,275 / binom {h over b = 400 over 180 = 2,2 > 1,2}{Acier S275} drarrow Courbe b drarrow %chi_y = 0,4391

## Calcul de Mcr,y
Moment fléchissant linéaire (pas de charge transversale) : C2 = 0 et zG = 0.
Moment nul en pied, donc Ψ = 0, c'est à dire C1 = 1,77.
alignc M_{cr,y} = C1 {%pi^2 E I_z} over L_D^2 sqrt {I_w over I_z + {L_D^2 G I_t}over{%pi^2 E I_z}}
alignc M_{cr,y} = C1 {%pi^2 E I_z} over L_D^2 sqrt {I_w over I_z + {L_D^2 G I_t}over{%pi^2 E I_z}} = 1,77 times {{%pi^2 times 210.000 times 1.318 cdot 10^4} over 4.370^2} times sqrt {{490 cdot 10^9} over {1.318 cdot 10^4} + {4.370^2 times 80.770 times }}
M_{cr,y} = 650,95 cdot 10^6 `N cdot mm = 650,95`kN cdot m
## Calcul de χLT
La section étant de classe 1, on a alignc bar %lambda_"LT" = sqrt {W_{pl,y} cdot f_y over M_{cr,y}} = sqrt {1.307 cdot 10³ times 275 over {650,95 cdot 10^6}} = 0,743
alignc h over b = 400 over 180 = 2,22 > 2 drarrow Courbe b drarrow %chi_"LT" = 0,76
## Vérification du poteau
Barre uniforme fléchie et comprimée, avec NEd = 96 kN, My,Ed = 283 kN.m, Mz,Ed = 0.
alignc binom {N_Ed over {%chi_y N_Rk} + k _yy M_{y,Ed} over {%chi_"LT" M_{y,Rk}} = 96 cdot 10^3 over {0,9786 times 84,5 cdot 10^2 times 275} + 0,8 times {283 cdot 10^6 over{0,76 times 1.307 cdot 10^3 times 275}} = 0,871 < 1}{N_Ed over {%chi_z N_Rk} + k _zy M_{y,Ed} over {%chi_"LT" M_{y,Rk}} = 96 cdot 10^3 over {0,4391 times 84,5 cdot 10^2 times 275} + 0,6 times {283 cdot 10^6 over{0,76 times 1.307 cdot 10^3 times 275}} = 0,716 < 1}
Le poteau est vérifié à l'ELU.