BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Constructions Métalliques

SESSION 2015

E4 : Analyse et Calcul des structures

U4.2 Note de calculs

Éléments de corrigé

Barème indicatif

Partie 1 : 5 points
Partie 2 : 6 points
Partie 3 : 9 points
# Étude des actions climatiques
## Étude des charges de neige
### Charges de neige normale et accidentelles
### Charge de neige sur la toiture
## Étude des charges de vent
### Pression de pointe
### Coefficients de pression extréieure
### Action d'ensemble
### Étude des portiques file D
#### Coefficients de pression extérieure
#### Coefficients de pression intérieure
#### Coefficients de pression nette
#### Charges linéiques
# Étude de l'ossature de plancher (+7,00 m)
## Étude de la solive DE file 3
### Charge ELS
- Largeur de la bande de chargement : {1,915 + 2,850} over 2 = 2,38`m
- qG = (2,38 m x 2,2 kN/m²) + 0,361 kN/m = 5,597 kN/m
- q_I = {1,915 m times 5 kN/m²} over 2 + { 2,85 m times 3,5 kN/m² } over 2 = 9,775`kN/m
- Pour le critère wmax : qmax = qG + qI = 5,597 + 9,775 = 15,372 kN/m
- Pour le critère w3 : q3 = qI = 9,775 kN/m
### Charge ELU
- Combinaison 1,35G + 1,5I
- qEd = 1,35qG + 1,5qI = (1,35 x 5,597) + (1,5 x 9,775) = 22,2 kN/m
### Vérification du profil
- Vérification ELS
  - w_3 = {5q_3 L^4} over {384EI_y} = { 5 times 9,775 times 5.400^4 } over { 384 times 210.000 times 5.790 cdot 10^4 }=8,9`mm < L over 300 = 5.400 over 300 = 18`mm
  - w_max = {5q_max L^4} over {384EI_y} = { 5 times 15,372 times 5.400^4 } over { 384 times 210.000 times 5.790 cdot 10^4 }=14`mm < L over 200 = 5.400 over 200 = 27`mm
- Vérification ELU
  - M_"y,d" = {q_Ed L^2} over 8 = 22,3 times 5,4^2 over 8 = 81,28`m cdot kN
  - Section de classe 1 : M_"pl,y,Rd" = W_"pl,y" cdot f_y = 484 cdot 10^3 times 275 = 133,1`m cdot kN
  - M_"y,d" over M_"pl,y,Rd" = 88,28 over 133,1 = 66,3`"%"
## Étude du chargement de la poutre 2-3 file D
### Charges unitaires sur la poutre
- Réaction d'appui des solives
  - V_G = {q_G L} over 2 = 5,597 times 5,4 over 2 = 15,11`kN
  - V_I = {q_I L} over 2 = 9,775 times 5,4 over 2 = 26,39`kN
- La poutre reprend quatre « demies solives », et son poids propre
30,22 kN / 30,22 kN / 0,361 kN/m / 1,920 m / 1,915 m / 1,915 m	52,78 kN / 52,78 kN / 1,920 m / 1,915 m / 1,915 m
Chargement sous G	Chargement sous I

### Réactions d'appuis

30,22 kN / 30,22 kN / 0,361 kN/m / 1,920 m / 1,915 m / 1,915 m / 31,2 kN / 31,2 kN / 39,6 m. kN / 39,6 m. kN	52,78 kN / 52,78 kN / 1,920 m / 1,915 m / 1,915 m / 67,5 m. kN / 67,5 m. kN / 52,8 kN / 52,8 kN
R_A = R_B = q cdot L over 2 + P = 0,361 times 5,75 over 2 + 30,22 = 31,3`kN / M_A = M_B = q cdot L^2 over 12 + 2 cdot {P cdot a cdot b over L} newline "= "0,361 times 5,75^2 over 12 + 2 times {30,22 times 1,915 times 1,920 over 5,75} newline M_A = M_B = 39,6`m cdot kN	R_A = R_B = P = 52,78`kN / M_A = M_B = 2 cdot {P cdot a cdot b over L} = 2 times 52,78 times 1,915 times 1,920 over 5,75 newline "= "67,5`m cdot kN
Réactions d'appuis sous G	Réactions d'appuis sous I

### Vérification ELU
- Sous 1,35G + 1,5I
- My,d = 1,35 MG + 1,5 MI = (1,35 x 39,6) + (1,5 x 67,5) = 154,71 m.kN
- On a finalement My,d = 154,71 m.kN > My,Rd = 133,1 m.kN
- La résistance n'est pas vérifiée
### Justification du profilé
- La modélisation précédente ne prend pas en compte la présence des jarrets d'extrémité, qui vont approximativement doubler la hauteur du profilé, et donc à peu près quadrupler sa résistance.
- On pourra donc conserver un IPE 270

Trélissace (24) : Région A2
- sk,0 = 0,45 kN/m²
- sAd = 1,00 kN/m²
- Altitude inférieure à 200 m, pas de correction Δs1
### Question n°2
Toiture à versants multiple : Article 5.3.4
Pente 55 % = 28;81°
- µ1 = 0,8, et S_1 = %mu_1 cdot S_k = 0,8 times 0,45 = 0,36`kN/m²
- alignc bar %alpha = 28,8° drarrow %mu_2 = 0,8 + 0,8 cdot bar %alpha over 30 = 1,568 et S_2 = %mu_2 cdot S_k = 1,568 times 0,45 = 0,706`kN/m²
- Majoration pour faible pente : s* = 0,2 kN/m²
+ 0,2 kN/m² / + 0,2 kN/m² / + 0,2 kN/m² / 0,8 kN/m² / + 0,2 kN/m² / 0,36 kN/m² / 0,36 kN/m² / 0,706 kN/m² / Cas S1 / Cas S2 / Cas SAd / 4,00 m

## Actions dues au vent
### Question n°3
- Trelissac région 1 : vb,0 = 22 m/s
- Terrain IIIb, hauteur 6,25 m : ce ≈ 1,42
- alignc q_p (z) = c_e cdot {1 over 2} cdot %rho cdot v_b^2 = 1,42 times {1 over 2} times 1,225 times 22² = 421`N/m² = 0,421`kN/m²
### Question n°4
- Proportion d'ouvertures file A : alignc {4,50 times 3,00} over {13,67 times 3,50} = 28,2`"%"
- Proportion d'ouvertures file 3 : alignc {20 times 3,00} over {(20 times 3,50)+ (2,75 times 10,00)} = 61,5`"%"
Il n'y a qu'une seule face pour laquelle le taux d'ouverture est supérieur à 30 %.
Il ne s'agit donc pas de toiture isolée ni de murs isolés, et on doit donc se référer à l'article 7.2.
### Question n°5
- e = inf. (b ; 2h) = inf. (13,67 ; 2 times 6,25) = 12,50`m
- Parois verticales : Art. 7.2.2
  - alignc h over d = 6,25 over 20,00 = 0,3125  : On obtient les cpe,10 par interpolation :
  - cpe,10 (A) = - 1,20
  - cpe,10 (B) = - 0,80
  - cpe,10 (C) = - 0,50
  - cpe,10 (D) = + 0,71
  - cpe,10 (E) = - 0,32
- Toiture à versants multiples : Art. 7.2.7 cas c) avec θ = 0° et α = 28,8° ≈ 30°
  - Pour la premier versant, on prend les valeur des toitures à un seul versant, et pour les versants suivants on prend celles des toitures à deux versants à noue (α = - 30°)
	Première nef			Seconde nef
	Zone F	Zone G	Zone H	Zone I	Zone H
Versant en pression	- 0,5	- 0,5	- 0,2	-	-
Versant en dépression	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,4	- 0,6	- 0,8*0,6 = -0,48

### Question n°6
- Aire des ouvertures file 3 : 60 m²
- Aire des ouvertures sur les autres faces : 13,50 m²
- alignc 60 over 13,5 = 4,44 > 2  : La file 3 est dominante
### Question n°7
On est dans le cas ou l'aire des ouvertures de la face dominante est supérieure au triple des ouvertures de autres faces.
On a donc cpi = 0,9.cpe,10.
On prend pour cpe,10 la moyenne pondérée des cpe,10 sur la face dominante (Zones A, B, C).
	Aire A	Cpe,10
Zone A	2,50 x 3,00 = 7,50 m²	- 1,20
Zone B	10,00 x 3,00 = 30 m²	- 0,80
Zone C	7,5 x 3,00 = 22,5 m²	- 0,50

On obtient ainsi alignc c_{pe,10} = {(7,50 times -1,20) + (30 times - 0,80) + (22,5 times -0,50)} over {7,50 + 30 + 22,5} = - 0,7375
De sorte qu'on obtient finalement c_pi = 0,9 cdot c_{pe,10} = 0,9 times - 0,7375 = - 0,664
# Étude d'une panne
## Descente de charges et combinaisons d'actions
### Question n°8
- Poids surfacique de la couverture : 0,0698 kN/m²
- Charge linéique : q_G = (2,65`m times 0,0698`kN/m²) + 0,158`kN/m = 0,343`kN/m
### Question n°9
- Entraxe horizontal des pannes : 2,65`m times cos 28,8° = 2,32`m
- Charge linéique : q_S = 2,32`m times 0,575`kN/m² = 1,334`kN/m
### Question n°10
- Combinaison ELU : 1,35 G + 1,5 S2
- q = 1,35 cdot q_G + 1,5 cdot q_S = (1,35 times 0,343) + (1,5 times 1,334) = 2,464`kN/m
### Question n°11
Charge verticales et pannes déversées : Flexion déviée.
## État limite de service
### Question n°12
- q_y = q cdot sin %alpha = 1,68`kN/m times sin 28,8° = 0,809`kN/m
- q_z = q cdot cos %alpha = 1,68`kN/m times cos 28,8° = 1,472`kN/m
### Question n°13
- Wz,max est générée par qz.
- alignc {5 cdot q_z cdot L^4} over {384 cdot E cdot I_y} < L over 200 drarrow I_y > {5 cdot 200 cdot q_z cdot L^3} over {384 cdot E} = {5 times 200 times 1,472 times 6.750^3} over {384 times 210.000} = 561,4 cdot 10⁴`mm^4
- OK pour un IPE 160 : Iy = 869,3.104 mm4.
- Un IPE 140 serait trop souple (Iy = 541,2.104 mm4)
### Question n°14
- Wy,max est générée par qy.
- alignc {5 cdot q_y cdot L^4} over {384 cdot E cdot I_z} < L over 200 drarrow I_z > {5 cdot 200 cdot q_z cdot L^3} over {384 cdot E} = {5 times 200 times 0,809 times 6.750^3} over {384 times 210.000} = 308,5 cdot 10⁴`mm^4
- Un IPE 160 est insuffisant vis-à-vis de ce critère (Iz = 68,3.104 mm4)
- Solution technique : Système d'antidévers (liens + bretelles)
### Question n°15
- On cherche un profilé pour lequel on a Iy > 561,4 cm4 et Iz > 308,5 cm4.
- On a le choix entre :
  - Carré 140 x 4 (Iy = Iz = 651 cm4 et G = 16,8 kg/m)
  - Rectangle 150 x 100 x 4 (Iy = 594 cm4, Iz = 318 cm4, et G = 14,9 kg/m)
- On retient finalement le rectangle 150x100x4 qui est plus léger.
- Comparaison avec un IPE 160
  - Gain en poids de l'ordre de 6 %
  - Gain de main d'oeuvre lors de la pose (pas de liernes)
## État Limite Ultime
### Question n°16
Panne iso uniformément chargée : alignc M_{y,Ed} = q_z cdot L^2 over 8 = 2,161 times 6,75^2 over 8 = 12,31`kN cdot m
### Question n°17
- Panne en flexion bi-axiale sans effort normal
- IPE 160 en classe 1 : Article 6.2.9 (6)
- On peut donc effectuer, au choix, à une vérification élastique ou à une vérification plastique.
- Vérification élastique :
  - alignc %sigma = M_{y,Ed} over W_{ el,y } + M_{ z,Ed } over W_{ el,z } = {12,31 cdot 10^6} over {108,7 cdot 10^3} + { 1,692 cdot 10^6 } over { 16,66 cdot 10^3 } = 214,8`Mpa < f_y = 235 Mpa" : Vérifié
- Vérification plastique (toujours plus fastidieuse) :
  - α = 2 ; β = 5n (ici n=0) mais β ≥ 1, donc β = 1
  - M_{N,y,Rd} = W_{pl,y} cdot f_y = 123,9 dot 10^3 times 235 = 29,12 `kN cdot m
  - M_{N,z,Rd} = W_{pl,z} cdot f_y = 26,10 cdot 10^3 times 235 = 6,13 `kN cdot m
  - alignc left [ M_{y,Ed} over M_{N_y,Rd} right ]^2 + left [ M_{z,Ed} over M_{N,z,Rd}right ] = left ( 12,31 over 29,12 right )^2 + left ( 1,692 over 6,13 right ) = 0,455 < 1 Résistance vérifiée
# Étude du portique file 2 – Exploitation d'un listing informatique
### Questions n°18 et 19
# Vérification d'un poteau à l'État Limite Ultime
### Question n°20
Hors du plan du portique, les nœuds situés au droit de la lisse médiane et en tête du poteau sont immobilisés en déplacement par la croix de Saint-André.
Le poteau est articulé en pied et peut être considéré comme articulé en tête (faible rigidité en torsion de la traverse).
La lisse médiane, liée à la croix de Saint-André, crée un point d'inflexion à mi-hauteur.
La longueur de flambement du poteau hors du plan du portique est donc égale à sa demi-hauteur : Lcr,z = 1,625 m.
### Question n°21
Flambement yy	Flambement zz
Lcr,y = 12.930 mm / iy = 99,7 mm / alignc %lambda_y = L_{cr,y} over i_y = 12.930 over 99,7 = 129,69 newline alignc drarrow bar %lambda_y = %lambda_y over %lambda_k = 129,69 over 93,9 = 1,38 / binom {h over b = 240 over 120 = 2 > 1,2}{Acier S235} drarrow Courbe a drarrow %chi_y = 0,4278	Lcr,z = 1.625 mm / iz = 26,9 mm / alignc %lambda_z = L_{cr,z} over i_z = 1.625 over 26,9 = 60,41 newline alignc drarrow bar %lambda_z = %lambda_z over %lambda_k = 60,41 over 93,9 = 0,64 / binom {h over b = 240 over 120 = 2 > 1,2}{Acier S235} drarrow Courbe b drarrow %chi_z = 0,8165

### Question n°22
- Mcr = 176 kN.m
- IPE 240 en classe 1
- alignc bar %lambda_"LT" = sqrt {{W_{pl,y} cdot f_y} over M_cr} = sqrt {{366,6 cdot 10^3 times 235} over {176 cdot 10^6}} = 0,7  ;h/b = 240/120 = 2 donc courbe a
- ΧLT = 0,8477
### Question n°23
- N_{pl,Rd} = A cdot f_y = 3.910 times 235 = 918,85`kN
- M_{pl,y,Rd} = W_{pl,y} cdot f_y = 366,6 cdot 10^3 times 235 = 86,151`kN cdot m
- Vérification du poteau :
alignc binom {N_Ed over {%chi_y N_Rd} + k _yy M_{y,Ed} over {%chi_"LT" M_{y,Rd}} = 31,51 over {0,4278 times 918,85} + 0,991 {38,08 over{0,8477 times 86,151}} = 0,597 < 1}{N_Ed over {%chi_z N_Rd} + k _zy M_{y,Ed} over {%chi_"LT" M_{y,Rd}} = 31,51 over {0,8161 times 918,85} + 0,558 times {38,08 over{0,8477 times 86,151}} = 0,333 < 1} OK